Пояснительная записка

к первой редакции проекта свода правил  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»

## Разработка первой редакции проекта свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» проводится в соответствии с Плана научно-технической деятельности МЧС России на 2011 - 2013 годы в развитие положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Цель работы заключается в разработке проекта свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности». Для достижения этой цели  проанализирован опыт применения требований норм пожарной безопасности НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» в части разработки технологического оборудования, проектирования, строительства и эксплуатации автозаправочных станций (АЗС) жидкого моторного топлива (бензин и дизельное топливо), сжиженного углеводородного газа (пропан-бутана), сжатого природного газа  и многотопливных АЗС (сочетание перечисленных видов топлива) в России, а также зарубежного опыта эксплуатации как указанных АЗС,  так и АЗС, осуществляющих заправку транспортных средств СПГ (сжиженный природный газ) и/или сжатым природным газом, полученным на станции путем регазификации СПГ. Оценена эффективность существующих в России требований пожарной безопасности АЗС, обобщены наиболее прогрессивные подходы к обеспечению пожарной безопасности таких объектов, как в нашей стране, так и за рубежом, устранены выявленные недостатки в регламентации этих требований на основе поступивших обоснованных замечаний от заинтересованных организаций. Кроме того, требования пожарной безопасности к АЗС приведены в соответствие с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

## Первоначально был разработан проект национального стандарта  «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности». В соответствии с принятой процедурой уведомление о разработке первой редакции указанного проекта национального стандарта было опубликовано на сайте Ростехрегулирования 13.10.2008 года. Проведено публичное обсуждение первой редакции проекта национального стандарта. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта опубликовано на сайте Ростехрегулирования 22 декабря 2008 года.

## В ходе обсуждения указанного проекта было высказано предложение о целесообразности переработки проекта национального стандарта в проект свода правил в связи с тем, что требования пожарной безопасности к автозаправочным станциям, содержащиеся в проекте национального стандарта, в большей степени соответствуют требованиям свода правил. Следует иметь в виду, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №858 от 19.11.2008 г. требования к построению, изложению и оформлению сводов правил и национальных стандартов идентичны.

## Кроме того, в настоящее время в рамках реализации программы по расширению возможности применения альтернативных видов автомобильного моторного топлива ведутся работы по подготовке  создания в России сети АЗС, осуществляющих заправку транспортных средств как СПГ, так и сжатым природным газом, полученным на станции путем регазификации СПГ.

## На основании изложенного выше было принято решение о переработке проекта национального стандарта «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» в проект свода правил с аналогичным названием.

## Проект свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (Проект) разрабатывается во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и учитывает его положения, в частности статьи 66 и 71.

## Применение положений свода правил позволит обеспечить нормативный уровень пожарной безопасности АЗС, принадлежащих организациям с недостаточным опытом их эксплуатации (например, вновь созданным предприятиям малого и среднего бизнеса), снимет ряд проблем, связанных с оценкой поставляемого на российский рынок импортного оборудования для АЗС в части его соответствия требуемому в России уровню пожарной безопасности, создаст условия для планирования деятельности профильных компаний в части расширения номенклатуры видов автомобильного моторного топлива на подведомственных им объектах.

Проект разрабатывается с учетом требований ГОСТ 12.1.007 – 76* Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, ГОСТ 12.1.044 – 89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда.  Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 19433 – 88 Грузы опасные. Классификация и маркировка, ГОСТ Р 53315 - 2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, ГОСТ Р 53316 - 2009 Кабельные изделия. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания,  ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования», а также с учетом требований Европейского Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к которому Россия присоединилась в 1994 году (Постановление Правительства РФ от 03.02.94 г. номер 76).

В основу Проекта легли требования НПБ 111-98*, апробированные на практике в течении более 15 лет.

## Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» будет применяться при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых автозаправочных станций, ограниченных принятой в нем классификацией и предназначенных для приема, хранения и заправки наземных транспортных средств бензином, дизельным топливом, сжиженным углеводородным газом, сжатым и сжиженным природным газом как на АЗС общего пользования, так и на топливозаправочных пунктах предприятий и содержит специфические для данных объектов защиты требования пожарной безопасности.

## Требования к автозаправочным станциям жидкого моторного топлива, эксплуатирующимся в качестве топливозаправочных пунктов складов нефти и нефтепродуктов предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, к автомобильным газозаправочным станциям, эксплуатирующимся в качестве топливозаправочных пунктов газонаполнительных станций и пунктов, а также к автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям и станциям с наличием СПГ, эксплуатирующимся в качестве топливозаправочных пунктов производственных предприятий газовой промышленности Проектом допускается определять по другим нормативным документам в области стандартизации, регламентирующим требования пожарной безопасности к объектам, на которых эти топливозаправочные пункты предусматриваются.

## Разработчик свода правил:

## Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГУ ВНИИПО МЧС России).

## Адрес: мкрн. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха, Московская обл., 143903;

## контактные телефоны: (495) 524-81-71 (Д.М. Гордиенко),

## (495) 521-94-28 (В.Л. Малкин),  E-mail: vniipo@mail.ru

## Руководитель темы:

## Начальник отдела                                                             Д.М. Гордиенко

## Ответственный исполнитель:

## Заместитель начальника отдела                                     В.Л. Малкин