Изменения №1 к СП 17.13330.2011 «Кровли»

Предисловие. Изменить дату введения в действие: «с 20 мая 2011 г.»; изменить слово «введены» на «введён».

1  Область  применения.  Слова «…настоящие нормы и правила распространяются на реконструкцию..» заменить на «…настоящий свод правил распространяется также на реконструкцию..» и далее по тексту.

Таблица 1. Пункт  1.1.1  После слов «…с мелкозернистой посыпкой» добавить «или полиэтиленовой пленкой»;

В тексте «с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки» убрать  «…или крупнозернистой посыпки»;

После слов «… или металлической фольгой» добавить «приклеенных к материалу в заводских условиях»;

Таблица 1. Пункт  1.1.2  После слов «…из гравия» убрать «…или крупнозернистой посыпки»;

Пункт  4.1  В первом абзаце слово «нормы» и во втором - «норм» заменить на слова, соответственно, «правила» и «правил».

Пункт  4.5  Между словами «площади кровли» вставить слова «горизонтальной проекции».

Пункт  4.6  Исключить слова в скобках.

Пункт  4.7  СНиП 2.03.02 заменить на СП 95.13330.

Пункт  4.8  СНиП 31-06 заменить на СП 118.13330.

Пункт  5.1  Исключить слова «отвечающих требованиям ГОСТ 30547…» и «отвечающих требованиям ГОСТ 30693…» пункт добавить следующим текстом : «Указанные материалы должны отвечать требованиям национального или межгосударственного стандартов».

Пункт  5.6  Последний абзац добавить словами «(сухих смесей)» после слова «раствора» и «или стекломагниевых листов» после ГОСТ 26816.

Пункт  5.12  Первый абзац добавить текстом: «При применении рулонных материалов их стыки (нахлёстки) должны быть склеены. При механическом креплении кровельного ковра на покрытиях типов К-1 и К-2 (приложение Г) применение пароизоляции из полиэтиленовой плёнки запрещается; в этом случае для пароизоляции следует предусматривать наплавляемые битумно-полимерные рулонные материалы».

Пункт  5.13  Пункт добавить текстом: «Закрепление кровельного ковра к полкам железобетонных ребристых плит не допускается, а при закреплении к монолитным стяжкам из цементно-песчаного раствора или бетона либо к сборной стяжке необходимы данные испытаний на вырыв крепёжных элементов».

Пункт  5.15  В последнем абзаце исключить слова «В соответствии с ГОСТ 30693…», а 1кгс/см² заменить на «0,05 МПа».

Пункт  5.17  После слов «…из гравия фракцией 5-10 мм» включить «по ГОСТ 8268 или из каменной крошки…»;

Исключить слова «…или из крупнозернистой посыпки (каменной крошки)…», «а из посыпки 3-5 мм» и в конце пункта «…и крупнозернистой посыпки».

Добавить второй абзац следующим содержанием: «Для защитного слоя допускается применение гравия фракции 20-40 мм, уложенного на разделительный слой из геотекстиля развесом 250-300 г/м²».

Пункт  5.19  Дополнить следующим содержанием: «В местах перепада высот на пониженных участках кровель (при наружном неорганизованном водостоке) следует предусматривать защитный слой по 5.18 на ширину не менее 0,75 м».

Пункт  5.20  Последнее слово«…геотекстиль», заменить фразой «…дренажный слой».

Пункт  5.21  После слов «Защитный слой…», включить слово «…эксплуатируемых».

Пункт 5.23 Заменить «…групп горючести Г-2, Г-3 и Г-4…» на «…воспламеняемости и групп распространения пламени В2, В3, РП1, РП2, РП3, и РП4…». Убрать в тексте слова «…или крупнозернистой посыпки…».

Таблица 4 Заменить её на следующую таблицу:

| Группа воспламеняемости (В) и распространения пламени (РП) водоизоляционного ковра кровли, не ниже | Группа горючести материала основания под кровлю | Максимально допустимая площадь кровли без гравийного слоя, а также участков кровли, разделённых противопожарными поясами, м² |
| --- | --- | --- |
| В2; РП1 | НГ; Г1 | Без гораничений |
|  | Г2; Г3; Г4 | 10000 |
| В2; РП2 | НГ; Г1 | 10000 |
|  | Г2; Г3; Г4 | 6500 |
| В3; РП3 | НГ; Г1 | 5200 |
|  | Г2 | 3600 |
|  | Г3 | 2000 |
|  | Г4 | 1200 |
| В3; РП4 | НГ; Г1 | 3600 |
|  | Г2 | 2000 |
|  | Г3 | 1200 |
|  | Г4 | 400 |

Пункт 5.26  Исключить слова «…пароизоляция должна перекрывать нижний компенсатор, а в шве…», а перед словом «предусмотрен» вставить «должен быть».

Пункт 5.27 Слова «…быть…» заменить на «…должны…».

Пункт 5.29 Слова «…быть…» заменить на «…должны…».

Пункт 6.2.1 Третий абзац записать в следующей редакции: «фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ (ГОСТ 3916.1) с влажностью не более 10%», а в четвертом абзаце заменить «12%» на «10%».

Пункт 6.4.20  После слов «…по ГОСТ 24045» добавить  «в том числе с антиконденсатным покрытием на нижней поверхности».

Пункт 6.4.28  Добавить в конце текст: «…а примеры решения деталей кровли в приложении П».

Пункт 6.4.30  После слова «…желоба» добавить текст «в ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон, под ограждением на карнизном участке».

Пункт 7.1  Исключить слова «до» перед цифрой 0,6 мм и записать «…толщиной 0,5-0,6 мм», «…марки М1 (ГОСТ 859)…» и после слова медь вставить «(ГОСТ1173)».

Пункт 7.4 Заменить слово «влагостойкой» на «водостойкой», а «ФК (ГОСТ 3616.2)» на «ФСФ (ГОСТ 3916.1)».

Пункт 9.1 Записать в следующей редакции: «В соответствии с 4.5 СП 118.13330 для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный водоотвод».

Пункт 9.2  Последнее предложение заменить следующим текстом: «На каждом участке кровли, ограниченном стенами (парапетами) и деформационными швами, число воронок в зависимости от её пропускной способности и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330, но их должно быть не менее двух на каждом участке».

Приложение А  Дополнить: ГОСТ 1173-2006 «Фольга, лента, листы и плиты медные. Технические условия» и СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06 Общественные здания и сооружения».

Исключить: ГОСТ 859-2001 Медь. Марки.

Приложение Б  кровля эксплуатируемая Определение этого термина заменить на «Специально оборудованная защитным слоем (рабочим настилом) кровля, предназначенная для использования в качестве зоны для отдыха, размещения спортивных площадок, бассейнов, автостоянок, вертолетных площадок и т.п., и рассчитанная на пребывание людей, не связанное с периодическим обслуживанием инженерных систем здания».

Приложение Е  Последний абзац текста и рисунок Е.6 исключить.

Приложение Л  Рисунок Л.1 Вынос карниза 400 мм заменить на 600 мм.

Приложение П  Вынос карниза 400 мм заменить на 600 мм.

Рисунок П.1 Подписи к рисункам читать в следующей редакции:

1 – несущая плита; 2 – пароизоляция; 3 – теплоизоляция; 4 – дополнительная теплоизоляция по периметру здания; 5 – мауэрлат; 6 – стропило; 7 – контробрешетка; 8 - металлочерепица; 9 – обрешетка; 10 – карнизная планка (капельник); 11 – скоба желоба;

12 – подшивка карниза; 13 – каркас карнизного свеса; 14 – стена; 15 – щипцовое окно;

16 – снегозадерживающее устройство; 17 – ветрозащитный слой (из стеклохолста);

18 - металлический удерживающий элемент; 19 – ветрогидрозащитная пленка.

Рисунок П.1 (а) обозначение «21» заменить на «18» и «20а» заменить на «17».

Рисунок П.1 (б)  заменить на приведённый ниже.

Рисунок П.1 (б)

Дополнить примерами решения узлов с применением кровли из профилированных листов (рисунки П.5-П.8).

* -  по расчёту

1 - прогон; 2 - несущий стальной профилированный настил; 3 - опорный термопрофиль из стали толщиной 3 мм; 4 - винт самонарезающийся В6х25; 5 -  пароизоляция; 6 - стальной профилированный настил; 7 - заклепка комбинированная; 8 - винт самонарезающийся В6х80; 9 – П-образный профиль; 10 – герметизирующаяся лента; 11 – шайба стальная;

12 – шайба неопреновая; 13 – ветрогидрозащитная пленка; 14 – теплоизоляция; 15 – мастика герметизирующая; 16 – элемент жесткости толщиной 2 мм.

Рисунок П.5 Покрытие (крыша) с кровлей из профилированных стальных листов

а)

б)

1 – теплоизоляция из минеральной ваты; 1а – теплоизоляция из минераловатных плит; 1б – заглушка из минеральной ваты; 2 – заклепка комбинированная; 3 – стальная гребенка по форме профлиста; 3а – капельник; 4 – оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм; 5 - защитный фартук из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм; 6 – П-образный профиль;

7 – опорный термопрофиль; 8 – ветрогидрозащитная пленка.

Рисунок П.6 Карниз покрытия (а) и примыкание покрытия к торцевой стене

1 – теплоизоляция из минераловатных плит; 2 – заглушка из минеральной ваты; 3 - полоса из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм; 4 – гребенчатый уплотнитель из пористой резины; 5 – стальная гребенка по форме профлиста; 6 – заклепка комбинированная; 7 – оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм; 8 – опорный термопрофиль; 9 – П-образный профиль; 10 – дефлектор; 11 – ветрогидрозащитная пленка;

Рисунок П.7 Конек покрытия (крыши)

1 – теплоизоляция из минераловатных плит; 1а – минеральная вата; 2 – заклепка комбинированная; 3 – герметик; 4 – хомут; 5 – защитный фартук из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм; 6 –дополнительные прогоны; 7 – труба; 8 – стальной квадратный стакан с фланцем; 9 – стальная гребенка по форме профлиста; 10 – уплотнитель по форме профлиста; 11 – мастика герметизирующая; 12 – коньковый защитный фартук; 13 – П-образный профиль; 14 – опорный термопрофиль.

Рисунок П.8 Примыкание покрытия к трубе и разрез 1-1

Рук. отдела кровель,

ОАО “ЦНИИПромзданий”						 А.М. Воронин

канд. техн. наук