Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Институт дополнительного профессионального образования

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по дополнительному образованию ___________ Г.М.Загидуллина (подпись) ____.___________ 2016 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода, конструктивных и технологических решений при проектировании автомобильных дорог»

Казань  2016

1. Цель реализации программы

Целями реализации программы «Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода, конструктивных и технологических решений при проектировании автомобильных дорог» являются:

- приобретение и совершенствование умений и навыков по проведению подготовки проектной документации;

- освоение новаций в подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения;

- улучшение теоретических и практических знаний, необходимых в области проектирования автомобильных дорог;

- ознакомление с актуальной нормативно-технической документации в области транспортного строительства.

Целью реализации данной программы является также совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.

2. Требования к результатам обучения

Планируемые результаты обучения:

1. Обеспечение необходимости профессиональной аттестации специалистов в области проектирования автомобильных дорог.

2. Обеспечение повышения качества проектирования.

3. Обеспечение слушателей новыми знаниями, технологиями, актуальной нормативно-технической документацией  в их профессиональной деятельности.

4. Расширение знаний  в области освоения новых программных комплексов для расчета конструкций и управления проектами в транспортном строительстве.

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:

Слушатель должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-2);

- умение использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-3);

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-4);

- практические умения и навыки в организации проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);

- способность проявлять инициативу, в ситуациях риска брать на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-6);

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- способность разрабатывать проекты, согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы (ПК-1);

- способность мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2);

- способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений (ПК-3);

- способность демонстрировать пространственное воображение, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4);

- способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, действовать технически грамотно при использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5);

- способность разрабатывать и руководить разработкой проектных решений с применением современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-6);

- способность осмысливать и формировать проектные решения (ПК-7);

- способность эффективно использовать материалы, конструкции и технологии, инженерные системы при разработке проектных решений, проводить их экономическое обоснование (ПК-8).

3. Содержание программы

Учебный план

программы повышения квалификации

«Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода, конструктивных и технологических решений при проектировании автомобильных дорог»

Категория слушателей – специалисты проектных организаций.

(указывается уровень образования, область профессиональной деятельности)

Срок обучения – 72 часа.

Форма обучения – с отрывом от производства

| № п/п | Наименование разделов | Всего, час. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практич. занятия |
| 1. | Раздел 1. Законодательная, нормативная база в проектировании автомобильных дорог. | 10 | 8 | 2 |
| 2. | Раздел 2. Обоснование требований к элементам автомобильных дорог. | 16 | 8 | 8 |
| 3. | Раздел 3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода автомобильных дорог и сооружений на них. | 16 | 8 | 8 |
| 4. | Раздел 4. Основные проектные работы. | 22 | 16 | 6 |
| 5. | Раздел 5. Использование современных технологий при проектировании автомобильных дорог. | 8 | 6 | 2 |
|  | Итоговая аттестация | тестирование |

Учебно-тематический план

программы повышения квалификации

«Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода, конструктивных и технологических решений при проектировании автомобильных дорог»

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего час. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практич. занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Раздел 1. Законодательная, нормативная база в проектировании автомобильных дорог | 10 | 8 | 2 |
| 1.1. | Законодательные и нормативные документы в области проектирования автомобильных дорог. | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Общая и техническая классификация автомобильных дорог. Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. | 2 | 2 | - |
| 1.3. | Система законодательных актов и нормативных документов в области проектирования отвода земель автомобильных дорог и сооружений на них. Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог. | 6 | 4 | 2 |
| 2. | Раздел 2. Обоснование требований к элементам автомобильных дорог. | 16 | 8 | 8 |
| 2.1. | Элементы автомобильной дороги. Элементы плана автомобильной дороги. Элементы продольного и поперечного профилей автомобильной дороги. | 4 | 2 | 2 |
| 2.2. | Искусственные сооружения на автомобильных дорогах. | 4 | 2 | 2 |
| 2.3. | Дорожные одежды автомобильных дорог. | 4 | 2 | 2 |
| 2.4. | Особенности движения автомобиля по кривой в плане. Переходные кривые. Виражи. Требования к видимости на дорогах. Нормирование продольных уклонов. Вертикальные кривые. Ширина проезжей части. | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Раздел 3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода автомобильных дорог и сооружений на них. | 16 | 8 | 8 |
| 3.1. | Составление проекта вариантов размещения участков под автомобильную дорогу. Предварительный расчет площадей постоянного и временного отвода с использованием карт и архивного топографического материала по каждому варианту. | 4 | 2 | 2 |
| 3.2. | Получение сведений кадастрового учета по утвержденному варианту выбора участка. Проектирование полосы постоянного и временного отвода земель. | 4 | 2 | 2 |
| 3.3. | Особенности проектирования полосы отвода автомобильных дорог на землях сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель поселений, при пресечении водных акваторий. Проектирования площадей отвода под притрассовые карьеры и резервы, под временные автомобильные дороги, под городки строителей. | 4 | 2 | 2 |
| 3.4. | Расчет площадей постоянного и временного отвода земель. Включение затрат по отводу земель в сметный расчет. Примеры расчетов затрат. Требования к переводу системы координат с использованием программного комплекса «Панорама" | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Раздел 4. Основные проектные работы | 22 | 16 | 6 |
| 4.1. | Проектирование плана трассы автомобильных дорог. | 6 | 4 | 2 |
| 4.2. | Проектирование продольного профиля автомобильных дорог. | 6 | 4 | 2 |
| 4.3. | Проектирование поперечного профиля автомобильных дорог. | 4 | 2 | 2 |
| 4.5. | Проектирование жестких и нежестких дорожных одежд. | 2 | 2 | - |
| 4.6. | Пути совершенствования узлов автомобильных дорог. | 2 | 2 | - |
| 4.7. | Проектирование малых искусственных сооружений автомобильных дорог. | 2 | 2 | - |
| 5. | Раздел 5. Использование современных технологий при проектировании автомобильных дорог | 8 | 6 | 2 |
| 5.1. | Классификация систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог. Назначение и структура систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог | 2 | 2 | - |
| 5.2. | Эффективность использования систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог. Обзор сертифицированных систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог в России. | 2 | 2 | - |
| 5.3. | Технология проектирования автомобильных дорог с использованием современных систем автоматизированного проектирования (СREDO Дороги, AutoCAD Civil 3D). | 2 | 2 | - |
|  | Итоговая аттестация по учебному курсу. | 2 | - | 2 |
|  | Итого по Программе | 72 | 46 | 26 |

Учебная программа

повышения квалификации

«Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода, конструктивных и технологических решений при проектировании автомобильных дорог»

Общая часть

Раздел 1. Законодательная, нормативная база в проектировании автомобильных дорог. (10 часов.)

Тема 1.1 Законодательные  и нормативные документы в области проектирования автомобильных дорог. (2 часа)

Тема 1.2. Общая и техническая классификация автомобильных дорог. Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. (2 часа)

Тема 1.3. Система законодательных актов и нормативных документов в области проектирования отвода земель автомобильных дорог и сооружений на них. Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог. (6 часов)

Перечень практических занятий

| Номер темы | Наименование практического занятия |
| --- | --- |
| Тема 1.3 | Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог. (2 часа) |

Раздел 2. Обоснование требований к элементам автомобильных дорог. (16 часов)

Тема 2.1. Элементы автомобильной дороги. Элементы плана автомобильной дороги. Элементы продольного и поперечного профилей автомобильной дороги. (4 часа)

Тема 2.2. Искусственные сооружения на автомобильных дорогах. (4 часа)

Тема 2.3. Дорожные одежды автомобильных дорог. (4 часа)

Тема 2.4. Особенности движения автомобиля по кривой в плане. Переходные кривые. Виражи. Требования к видимости на дорогах. Нормирование продольных уклонов. Вертикальные кривые. Ширина проезжей части. (4 часа)

Перечень практических занятий

| Номер темы | Наименование практического занятия |
| --- | --- |
| Тема 2.1. | Расчет элементов продольного и поперечного профилей автомобильной дороги. (2 часа) |
| Тема 2.2. | Расчет водопропускных труб. (2 часа) |
| Тема 2.3. | Применение геосинтетических материалов в конструкциях дорожных одежд. (2 часа) |
| Тема 2.4. | Нормирование продольных уклонов. Вертикальные кривые. (2 часа) |

Раздел 3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода автомобильных дорог и сооружений на них. (16 часов)

Тема 3.1. Составление проекта вариантов  размещения участков под  автомобильную дорогу. Предварительный расчет площадей постоянного и временного отвода с использованием  карт и архивного топографического материала по каждому варианту. (4 часа)

Тема 3.2. Получение сведений кадастрового учета по   утвержденному варианту  выбора участка. Проектирование полосы постоянного и временного отвода земель. (4 часа)

Тема 3.3. Особенности проектирования полосы отвода автомобильных дорог на землях сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель поселений, при пресечении водных акваторий.  Проектирования площадей отвода под притрассовые карьеры и резервы, под временные автомобильные дороги, под городки строителей.  (4 часа)

Тема 3.4.Расчет площадей постоянного и временного отвода земель. Включение затрат по отводу земель в сметный расчет. Примеры расчетов затрат. Требования к переводу системы координат с использованием программного комплекса «Панорама». (4 часа)

Перечень практических занятий

| Номер темы | Наименование практического занятия |
| --- | --- |
| Тема 2.1. | Расчет площадей постоянного и временного отвода с использованием карт и архивного топографического материала по каждому варианту. (2 часа) |
| Тема 3.2. | Проектирование полосы постоянного и временного отвода земель. (2 часа) |
| Тема 3.3. | Проектирования площадей отвода под притрассовые карьеры и резервы, под временные автомобильные дороги, под городки строителей. (2 часа) |
| Тема 3.4. | Примеры расчетов затрат. Требования к переводу системы координат с использованием программного комплекса «Панорама». (2 часа) |

Раздел 4. Основные проектные работы

Тема 4.1. Проектирование плана трассы автомобильных дорог.

Тема 4.2. Проектирование продольного профиля автомобильных дорог.

Тема 4.3. Проектирование поперечного профиля автомобильных дорог.

Тема 4.5. Проектирование жестких и нежестких дорожных  одежд.

Тема 4.6. Пути совершенствования узлов автомобильных дорог.

Тема 4.7. Проектирование малых искусственных сооружений автомобильных дорог.

Перечень практических занятий

| Номер темы | Наименование практического занятия |
| --- | --- |
| Тема 4.1. | Пример проектирования плана трассы автомобильной дороги. (2 часа) |
| Тема 4.2. | Пример проектирования продольного профиля. (2 часа) |
| Тема 4.3. | Пример проектирования поперечного профиля (2 часа) |

Раздел 5. Использование современных технологий при проектировании автомобильных дорог

Тема 5.1. Классификация систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог. Назначение и структура систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог

Тема 5.2. Эффективность использования систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог. Обзор сертифицированных систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог в России.

Тема 5.3. Технология проектирования автомобильных дорог с использованием современных систем автоматизированного проектирования  (СREDO Дороги, AutoCAD Civil 3D).

4. Материально-технические условия реализации программы

| Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Вид занятий | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аудитория 5-209 | Лекции | компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска |
| Аудитория 5-301 | Тестирование, практические работы по темам 2.1,2.2,2.3,2.4 | Доска, компьютеры, мультимедийный проектор, экран |

5. Учебно-методическое обеспечение программы

5.1. Основная литература

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года)».

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года  №294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 года   № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон «О технологическом регулировании» Градостроительный кодекс, 2004г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 года  № 184–ФЗ  «О техническом регулировании».

- Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации".

- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468  «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

- Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 N 427, от 21.12.2009 N 1044, от 13.04.2010 N 235)»

- «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03. 2007 г. № 145.

- «Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03. 2012 г. № 272.

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации N 199 от 6 июля 2012 г. «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

- ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

- ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

- ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

- ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации Стандарты национальные Российской Федерации Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

- ГОСТ Р 21.1101–2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.

- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.

- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.

- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движении. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.

- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.

- ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

- ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 52606-2006 Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений.

- ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения».

- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

- ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2013 года).

- МДС 12–9.2001. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации.;

- ОДМ "Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при

- ОДМ 218.2.020-2012 . Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог. Росавтодор Минтранса России, 2012 г.

- ОДМ 218.4.005-2010. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. Росавтодор Минтранса России, 2010 г.

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- РД–11–02–2006. Требования к составу и порядку ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.;

- РД-11-04-2006 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

- РД–11–04–2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.;

- РД–11–05–07. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.; оснований. Основные положения. - М.: ФГУП «НИЦ Строительство», 2008.;

- Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон). ОДМ 218.2.001 – 2009/ ОАО ЦНИИС. – М.: Росавтодор, 2009. – 206 с.

- СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02–85».

- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01–87».

- СП 78.13330. 2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03–85».

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11–02–96».

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03–84».

- СП 11–110–99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

- СНиП 12–01–2004. Организация строительства

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно- геодезические изыскания.

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Автомобильные дороги общего пользования.

  - Дополнительная литература

- Бойков В.Н. IT-технологии в поддержке жизненного цикла дорог // САПР и ГИС автомобильных дорог. 2014. №1(2). С. 6–7.

- Временные технические указания по применению металлических гофрированных конструкций (для опытного применения) – Санкт-Петербург: Научно-исследовательский институт мостов, 2002. – 114 с.

- Кулижников А.М., Кулижникова Т.С. Особенности проектирования и строительства автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения / А.М. Кулижников, Т.С. Кулижникова // Автомобильные дороги. – 2011. – № 8. – С. 60-65.

- Кулижников А.М., Кулижникова Т.С., Скрипникова Ю.А. Особенности подхода к проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения / А.М. Кулижников, Т.С. Кулижникова, Ю.А. Скрипникова // Дороги и мосты. Сборник ст. / ФГУП РОСДОРНИИ. – М., 2011. – Вып. 26/2. – C. 69-85.

- Лобанов Е.М. Задачи совершенствования отраслевой нормативной базы. Сборник научных трудов МАДИ (ТУ), М.: Издание МАДИ (ТУ), 2000 г., с. 12-Павлова, Е. И. Экология транспорта: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Экономика и управление на предприятии (транспорт)", "Менеджмент организации" / Е. И. Павлова. – Москва : Высш. шк., 2006. – 344 с.

- Лобанов Е.М. Проектирование дорог и организация движения с учетом психофизиологии водителя. - М.: Транспорт, 1980г.- 311 с.

- Лобанов Е.М., Сильянов В.В., Ситников Ю.М., Сапегин Л.Н., Пропускная способность автомобильных дорог. – М: Транспорт, 1970 г., - с. 152.

- Подольский В.Л., Самодурова Т.В. Экологические аспекты зимнего содержания дорог.- Воронеж: ВГАСА ,2000.-152 с.

- Предложения в проект «Свода правил по проектированию геометрических элементов автомобильных дорог и транспортных пересечений». – М.: Русавтодор, 2010.

- Прикладная экология в дорожном строительстве / С. А. Евтюков [и др.] ; ЗАО "Экотранс-Дорсервис", С.-Петерб. гос. архит.-строит. ун-т, С.-Петерб. центр Всемирной Науч. Ассоц. – Санкт-Петербург : Изд-во ДНК, 2009. – 896 с.

- Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. – М.:. Издательский центр «Академия», 2007 г. – 352 с.

- Сильянов В.В., Уткин А.В. Моделирование транспортного потока для оценки уровня аварийности и эффективности мероприятий по организации и безопасности дорожного движения. – Транспорт: Наука. Техника. Управление, № 7. М.: ВИНИТИ, 2007. – с. 15-17.»

  - Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

- Изыскания и проектирование мостовых переходов. Федотов Г.А./ Учебное пособие для ВУЗов. Москва, Высшая Школа, 2010, 519с.

- Изыскания и проектирование автомобильных дорог [Текст] : учебник для студ.вузов, обуч.по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы" напр.подготовки "Транспортное стр-во". кн.1 / Федотов Г.А., Поспелов П.И. - М. : Высш.шк., 2009. - 646с

- Изыскания и проектирование автомобильных дорог [Текст] : учебник для студ.вузов, обуч.по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы" нап.подготовки "Транспортное стр-во". кн.2 / Федотов Г.А., Поспелов П.И. - М. : Высш.шк., 2010. - 519с

- Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц [Текст] : учебник для студ.вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во" напр.подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / СильяновВ.В, Домке Э.Р.. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 352с.

- Проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорожника [Текст] / под ред. Г. А. Федотова. – М. : Транспорт, 1989. – 437 с.

- Автомобильные дороги: (Примеры  проектирования) [Текст] / под ред. Е. С. Порожнякова. – М. : Транспорт, 1983. – 303 с.

- Гохман В.А. и др. Пересечения и примыкания автомобильных дорог. – М.: Высшая школа, 1989. – 319 с.

- Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд [Текст] / Минтранс России. – М. : Информавтодор, 2004. – 69 с.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений [Текст] / ЦНИИПградостроительства. – М. : Воентехниздат, 1994. – 88 с.

- Справочник инженера по охране окружающей среды (Эколога) [Электронный ресурс]: учебно

- Митин, Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах [Текст] / Н. А. Митин. – М. : Недра, 1978. – 469 с.

- Митин, Н. А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог [Текст] / Н. А. Митин. – М. : Транспорт, 1977. – 544 с.

- Логинова О.А. Методические указания «Гидравлические расчеты малых водопропускных сооружений». Казань. КГАСУ, 2007. -  30 с.

- Логинова О.А. Методические указания «Проектирование мостового перехода» Казань, КГАСУ. –2009. – 35 с.

- Логинова О.А, Терегулова Э.Р., Вдовин Е.А. Методические указания «Пересечение и примыкание автомобильных дорог в разных уровнях» Казань, КГАСУ. – 2010. – 25с.

- Лисенков В.А., Тихомирова Н.П. Расчёт дорожной одежды нежесткого типа. Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования для очного и заочного обучения. – Казань, 2008. - 60 с.

- Терегулова Э.Р., Логинова О.А. Пропускная способность пересечений и примыканий в разных уровнях. Методические указания к курсовому проекту для студентов 5 курса специальности 270205. – Казань, 2011. -

- Тихомирова Н.П. Проект участка автомобильной дороги Методические указания к выполнению курсового проекта для очного и заочного обучения специальности 291000. – Казань, 2004. - 36 с.

- Справочная энциклопедия дорожника  (СЭД)  [Текст]. В 8 т. Т. V. Проектирование автомобильных дорог / под ред. Г. А. Федотова, П. И. Поспелова, – М.: Информавтодор, 2007. – 668 с.

5.4. Периодические издания

- Скворцов А.В. BIM для дорожной отрасли: что-то новое или мы этим уже занимаемся? // САПР и ГИС автомобильных дорог. 2014. №1(2). С. 8–11.

- Скворцов А.В. BIM автомобильных дорог: оценка зрелости технологии // САПР и ГИС автомобильных дорог. 2014. №2(3). С. 12–21.

- Скворцов О.В. Удар по бездорожью. Особенности нормативного регулирования дорог с низкой интенсивностью движения / О.В. Скворцов // Автомобильные дороги. – 2011. – № 8. – С. 52-59.

- Скворцов А.В. Нормативно-техническое обеспечение BIM автомобильных дорог // САПР и ГИС автомобильных дорог. 2014. №2(3). С. 22–32.

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде тестирования в письменной форме на основе сто бальной системы оценок по основным разделам программы.

Перечень вопросов, выносимых на тестирование, приведен в приложении А.

Слушатель считается аттестованным, если имеет 75 % положительных ответов  по всем разделам программы, выносимым на тестирование.

7. Составители программы

Составитель программы:

Вдовин Е.А. – зав кафедрой «Автомобильные дороги»

Логинова О.А. доцент кафедры «Автомобильные дороги»

Зав. кафедрой АД							Вдовин Е.А.

Приложение А

Тесты по программе курсов повышения квалификации

«Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода, конструктивных и технологических решений при проектировании автомобильных дорог»

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

1. Общая классификация автомобильных дорог в России производится в соответствии с:

- Федеральным Законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (прав. ответ)

- СНиП 2.05.02-85*  Автомобильные дороги;

- ГОСТ Р 52398-2005  Классификация автомобильных дорог

- СНиП 2.05.02-85*  Автомобильные дороги и СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений.

2. Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на:

- общего и необщего пользования (прав. ответ)

- регионального и межмуниципального значения:

- федерального и местного значения;

- частные и государственные;

3. Автомобильными дорогами общего пользования федерального значения являются автомобильные дороги:

- соединяющими административные центры субъектов Российской Федерации и ближайшие морские порты, речные порты, аэропорты, железнодорожные станции;

- соединяющие столицу Российской Федерации со столицами сопредельных государств, с административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации (прав. ответ)

- соединяющие между собой административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации

- соединяющие населенные пункты в границах муниципального района;

4. Улично-дорожная сеть населенных пунктов и городов по значению относятся к автомобильным дорогам:

- автомобильные дороги федерального значения;

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

-  автомобильные дороги местного значения (прав. ответ)

-  частные автомобильные дороги.

5. К частным автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги:

- находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц (прав. ответ)

- находящиеся в собственности физических или юридических лиц, оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц;

- находящиеся в собственности физических или юридических лиц, оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств ограниченного круга лиц;

6. Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на:

- классы (прав. ответ)

- категории;

- на классы и категории;

- частные и государственные;

7. Доступ, на какие  автомобильные дороги возможен только через пересечения на разных уровнях с иными автомобильными дорогами, предусмотренные не чаще чем через каждые пять километров:

- скоростные автомобильные дороги;

- автомагистрали (прав. ответ)

- автомобильные дороги I категории;

- автомобильные дороги федерального значения;

8. Какие автомобильные дороги не предназначены для обслуживания прилегающих территорий:

- скоростные автомобильные дороги;

- автомагистрали (прав. ответ)

- автомобильные дороги необщего пользования;

- автомобильные дороги федерального значения;

9. На проезжих частях каких автомобильных дорог запрещены остановки и стоянки транспортных средств:

- частных автомобильных дорог;

- автомагистралей (прав. ответ)

- автомобильных дорог I категории;

- автомобильных дорог федерального значения;

10. Доступ на автомагистрали возможен через:

- регулируемые перекрестки;

- пересечения в разных уровнях(прав. ответ)

- тоннель;

- контрольно-пропускной пункт;

11. Автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам разделяют на:

-  категории (прав. ответ)

- классы;

- частные и государственные;

- общего и необщего пользования;

12. К автомагистрали могут относиться автомобильные дороги:

- IА категории (прав. ответ)

- IБ категории;

- IВ категории;

- II категории.

13. Допускается ли устройство центральной разделительной полосы на автомобильной дороги II категории:

- да (прав. ответ)

- нет;

14. На какой категории автомобильной дороги допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием:

-  IА категории;

- IБ категории;

- IВ категории (прав. ответ)

15. Сколько категорий автомобильных дорог:

- три;

- четыре;

- пять (прав. ответ)

- семь;

16. Сколько классов автомобильных дорог:

- два;

- три (прав. ответ)

- пять;

- семь;

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

16. Расчетная скорость движения – это:

а) рекомендуемая скорость движения на дороге;

б) скорость, на которую проектируют все геометрические элементы дороги;  (прав. ответ)

в) минимальная скорость движения на дороге.

17.  Итоговый коэффициент обеспеченности расчетной скорости на участке дороги Крс  итог - это:

а) минимальный из всех Крс на этом участке;   (прав. ответ)

б) максимальный из всех Крс на этом участке;

в) среде значение Крс на участке.

18. Безопасность движения на автомобильной дороге оценивается при помощи:

а) итогового коэффициента расчетной скорости К рс итог;

б) итогового коэффициента аварийности (Китог.ав.) (прав. ответ)

в) комплексного показателя (КП).

19. К основным транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог

(ТЭП АД) относят:

а) интенсивность движения, расчетную скорость, расчетную нагрузку, пропускную способность  (прав. ответ)

б) другие параметры

в) ширину проезжей части, ширину обочин ширину земляного полотна.

20. Показатель инженерного оборудования и обустройства (Коб) зависит от:

а) величины расчетной скорости;

б) комплексного показателя (КП);

в) количества и частоты расположения площадок отдыха, видовых площадок, пересечений, автобусных остановок и т.п.  (прав. ответ)

21. При каком значении Крс участок дороги в лучшем состоянии.  Итоговый коэффициент обеспеченности расчетной скорости на участке дороги (Крс  итог) равен:

а) Крс  итог.=0,7;

б) Крс  итог.=1.0  (прав. ответ)

в) Крс  итог.=0,5.

22. Какие дорожно-ремонтные работы нужны на участке дороги, на котором  Крс итог= Крс 2 (Крс 2 учитывает ширину и состояние обочин)

а) уширение проезжей части;

б) устройство выравнивающего слоя;

в) укрепление обочин  (прав. ответ)

23. При каком значении комплексного показателя  автомобильной дороги (КПд) нужна её реконструкция:

а) КПд меньше предельно допустимого  (прав. ответ)

б) КПд в промежутке от нормативного до предельно допустимого;

в)  в любом случае.

24. Какая конечная цель  оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги:

а) выявление её недостатков;

б)  разработка мероприятий улучшения её транспортно-эксплуатационных качеств  (прав. ответ)

в)  оценка безопасности движения.

25. Транспортно-эксплуатационное состояние дороги характеризуется комплексом показателей, от которых зависит:

а) эффективность работы как автомобильной дороги, так и автомобильного транспорта  (прав. ответ)

б) эффективность работы дороги;

в) эффективность работы автомобильного транспорта.

26.   Интенсивностью движения называют:

а) общее количество автомобилей, проходящих через сечение дороги в единицу времени (сутки, час) (прав. ответ)

б) количество автомобилей на один километр дороги;

в) количество автомобилей проходящих по дороге в час пик;

27. Какую интенсивность учитывают при проектировании основных элементов дороги:

а) текущую;

б) перспективную на 20 лет  (прав. ответ)

в) перспективную на 10 лет.

28. Пропускная способность автомобильной дороги Р, авт./ч, – это:

а) максимальное число автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги  или дорога в целом в единицу времени  (прав. ответ)

б) минимальное число автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги  или дорога в целом в единицу времени;

в) число автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги  или дорога за весь период её службы.

29. Коэффициент загрузки дороги движением z это:

а) отношение количества грузовых автомобилей к количеству легковых;

б) отношение интенсивности движения к пропускной способности рассматриваемого участка дороги  Z=N/P  (прав. ответ)

в) общее количество автомобилей на определенном участке дороги.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

30. Узел автомобильной дороги это:

а) пересечение дорог в одном уровне;

б) пересечение дорог в разных уровнях;

в) любое пересечение или примыкание автомобильных дорог. (прав. ответ)

31. Конфликтные точки – это:

а) места пересечения, слияния, разделения, переплетения транспортных потоков  (прав. ответ)

б) места переплетения транспортных потоков;

в)  места слияния и разделения транспортных потоков.

32. Пересечения всех автомобильных дорог с дорогами I-а технической категории рекомендуется проектировать:

а) в разных уровнях  (прав. ответ)

б) в одном уровне;

в) зависит от интенсивности на второстепенной дороге.

33. Пересечения автомобильных дорог  II категорий с дорогами II и III категорий рекомендуется устраивать:

а) в разных уровнях  (прав. ответ)

б) в одном уровне;

в) зависит от суммарной интенсивности на  пересекающихся дорогах.

34. Пересечения дорог III категории между собой рекомендуется устраивать в разных уровнях:

а) при перспективной интенсивности движения (в сумме для обеих пересекающихся или примыкающих дорог) более 8000 прив. ед/сут  (прав. ответ)

б)  при перспективной интенсивности движения (в сумме для обеих пересекающихся или примыкающих дорог) более 20000 прив. ед/сут;

в) в любом случае.

35. Наиболее распространённый тип транспортных развязок в России и других странах СНГ:

а) кольцо с двумя путепроводами;

б) клеверный лист  (прав. ответ)

в) кольцо с пятью путепроводами.

36. Снижение  транспортно-эксплуатационных показателей развязки типа «клеверный лист» наступает:

а)  из-за недостатков принципиальной схемы;

б)  из-за того, что в  проектах этих сооружений практически повсеместно не учтены критичные для их эффективной работы особенности  (прав. ответ)

в) по другим индивидуальным для каждой конкретной развязки причинам.

37. Как правило, проблемы развязок «Клеверный лист» сосредоточены:

а) на так называемом межпетлевом участке  (прав. ответ)

б) на переходно -скоростных полосах;

в) на правоповоротных съездах.

38. Межпетлевой  участок, на котором происходит переплетение ответвляющихся и вливающихся в транзитное движение транспортных потоков со съездов для эффективной работы развязки лучше проектировать:

а) однопотосным;

б) двухполосным  (прав. ответ)

в) трехполосным.

39. Традиционные клотоидные переходные кривые не соответствуют  режимам движения на транспортных развязках:

а) в силу присущих клотоидам конструктивных и функциональных недостатков  (прав. ответ)

б) в силу неправильного их использования при проектировании съездов;

в) из-за неверных расчетов проектировщиков.

40. предметом нормирования при проектировании транспортной развязки должны быть:

а) постоянные скорости и радиусы,

б)  уровни удобства движения, соответствующие им величины ускорений и замедлений, а также другие специфические для каждой схемы организации движения параметры  (прав. ответ)

в) другие параметры.

41. Какие кривые являются наиболее подходящими для участков поворота с торможением или разгоном:

а) клотоиды;

б) кривые переменной скорости типа VGV_Kurve  (прав. ответ)

в) круговые кривые.

42. В действующих нормативах для транспортных развязок недостаточно учтены:

а) функциональные аспекты конструирования  (прав. ответ)

б) обоснование выбора схемы развязки;

в) геометрические параметры;

43. Наибольшее влияние на удобство и безопасность движения  оказывает:

а) размер радиуса кривой лево-  или и правоповоротного съезда;

б) обеспечение плавности изменения скорости при переходе с проезжей части автомагистрали на левоповоротные съезды и выхода их них; (прав. ответ)

в) величина скорости на лево- и правоповоротных съездах.

44. Одной из причин небезупречного проектирования транспортных развязок типа «Клеверный лист» является:

а) несовершенство самой принципиальной схемы развязки данного типа;

б) формальное применение норм проектирования, исходящей из концепции и элементной геометрической базы постоянной скорости  (прав. ответ)

в) несовершенство переходных кривых.

ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

45. Какие дорожные одежды считаются жесткими:

а) с цементобетонным покрытием;

б) с асфальтобетонным покрытием;

в) цементобетонные  и асфальтобетонные покрытия на бетонном основании. (прав. ответ)

46. Какой из слоёв дорожной одежды  воспринимает усилия от колес автомобилей и подвергается непосредственному воздействию атмосферных факторов:

а) покрытие  (прав. ответ)

б) основание;

в) дополнительный слой основания.

47. Какой из слоёв дорожной одежды  выполняет морозозащитную, дренирующую и теплоизолирующую функции:

а) покрытие;

б) основание;

в) дополнительный слой основания  (прав. ответ)

48. Процесс проектирования дорожной одежды представляет собой:

а) единый процесс конструирования и расчета дорожной конструкции  (прав. ответ)

б) технико-экономическое обоснование   дорожной одежды;

в) только расчет дорожной одежды.

49. Модуль упругости слоёв дорожной одежды (Е): должен

а) убывать от покрытия к нижним слоям  (прав. ответ)

б) возрастать от покрытия к нижним слоям;

в) может чередоваться (то возрастать, то убывать).

50. Предельное соотношение между модулями упругости соседних слов:

а) 5  (прав. ответ)

б)1,5;

в)10.

51. Швы расширения и сжатия устраивают:

а) в бетонных покрытиях  (прав. ответ)

б) в асфальтобетонных покрытиях;

в) и в асфальтобетонных и в цементобетонных покрытиях.

52. С какой целью в бетонных покрытиях устраивают швы расширения и сжатия:

а)  для компенсации температурных напряжений в бетонном покрытии  (прав. ответ)

б) для компенсации вертикальных напряжений от колесной нагрузки;

в) по технологическим причинам.

53. Где в основном применяют покрытия из сборных железобетонных плит:

а) на городских дорогах;

б) на автомагистралях;

в) на дорогах промышленных и лесозаготавливающих предприятий  (прав. ответ)

54. Основной параметр при расчете  нежесткой  дорожной  одежды:

а) требуемый модуль упругости на поверхности дорожной одежды – Етр  (прав. ответ)

б) Средневзвешенный модуль упругости всех слоёв дорожной одежды;

в) модуль упругости асфальтобетона верхнего слоя покрытия.

55. Дорожную одежду капитального типа рассчитывают на межремонтный срок:

а) 10 лет;

б) 15 лет  (прав. ответ)

в) 20 лет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

56. При армировании асфальтобетонных слоев  геосинтетическими  материалами достижение какой цели предпочтительнее:

а)уменьшение толщины слоя асфальтобетона

б) увеличение межремонтных сроков  (прав. ответ)

57. При армировании зернистых слоев дорожной одежды где располагают обычно геосинтетическихй материал:

а) в середине слоя из зернистого материала

б) на границе зернистого слоя и грунта земляного полотна (песчаного слоя) (прав. ответ)

58. Модуль упругости геосинтетического  материала для армирования асфальтобетона должен быть:

а) выше, чем у асфальтобетона  (прав. ответ)

б) ниже чем у асфальтобетона

в) равен модулю упругости асфальтобетона

59. Какие  геосинтетические материалы лучше использовать в качестве капилляропрерывающих прослоек

А) геосетки и георешетки

Б) водонепроницаемые геосинтетические материалы (прав. ответ)

60. При армировании асфальтобетонных слоев дорожной одежды где располагают обычно геосинтетическихй материал:

А) слое армируемого материала с наименьшими растягивающими напряжениями

Б)в нейтральном слое

В) в слое армируемого материала с наибольшими растягивающими напряжениями

ОТВОД ЗЕМЛИ

61. Какая организация наделена полномочиями ведения кадастрового  учета

- Земельная кадастровая палата  (прав. ответ)

- Министерство земельных и имущественных отношений

- Управление Росреестра .

62.Какая организация управляет и распоряжается государственным    имуществом и земельными ресурсам

- Земельная кадастровая палата .

- Министерство земельных и имущественных отношений. (прав. ответ)

- Управление Росреестра

63. Какая организация осуществляет предоставление  информации  о зарегистрированных правах на   недвижимое имущество и сделок с ним.

- Земельная кадастровая палата .

- Министерство земельных и имущественных отношений..

- Управление Росреестра  (прав. ответ)

64.Что такое  право ограниченного пользования.

- Аренда

- Сервитут. (прав. ответ)

- Временное пользование.

65. Что относится к землям особо охраняемых территорий  и объектов

- Лесные земли.

- Земли транспорта.

- Природоохранного назначения; (прав. ответ)

- Земли водного фонда

66. Кто осуществляет перевод земель  из одной категории  в другую

- Законодательные органы власти.

- Исполнительные органы власти. (прав. ответ)

- Министерство земельных и имущественных отношений.

67. Что такое земельный участок.

- Часть земной поверхности. (прав. ответ)

- Участок ограниченный границами.

- Выдел земли.

68. Цели охраны земель

- Основа жизни и деятельности народов (прав. ответ)

- Перспективное строительство.

- Разработка полезных ископаемых.

69. Возмещение убытков осуществляется за счет

- Подрядчика.

- Заказчика. (прав. ответ)

- Субподрядчика.

70. Цели. резервирования земель

- Охрана земель.

- Перспективное строительство. (прав. ответ)

- Перевод земель.

71. Право собственности на лесные участки

- Региональное.

- Федеральное. (прав. ответ)

- Муниципальное.

72. Виды использования лесов.

- Разработка месторождений полезных ископаемых  (прав. ответ)

- Строительство гражданских объектов.

- Строительство промышленных объектов.

73. К защитным  относятся леса

- Лесополосы вдоль дорог первой категории.

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов  (прав. ответ)

74. Проектирование полосы временного отвода в лесах третьей категории

- Не разрешается  (прав. ответ)

- По согласованию с заказчиком.

- Разрешается в особых случаях.

75. Что такое градостроительный план

- Законодательный акт.

- Границы зоны планируемого размещения объектов  (прав. ответ)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ВОДОПРОПУСКНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

76. Водопропускные искусственные сооружения - это:

- малые мосты и трубы (прав. ответ)

- средние мосты (прав. ответ)

- большие мосты (прав. ответ)

- мостовой переход

77. Какое поперечное сечение бывает у железобетонной трубы

- круглое (прав. ответ)

- прямоугольное (прав. ответ)

- овльное

- треугольное

78. По материалу водопропускные трубы бывают

- железобетонные (прав. ответ)

- металлические гладкие

- металлические гофрированные (прав. ответ)

- деревяные

79. Какие виды оголовков бывают

- раструбный (прав. ответ)

- портальный (прав. ответ)

- овоидальный (прав. ответ)

- шпоровидный

80. Длина трубы расчитывется в зависимости от

- высоты насыпи (прав. ответ)

- ширины насыпи поверху (прав. ответ)

- длины лога

- расхода воды

81. Водопропускная труба может работать в

- безнапорном режиме  (прав. ответ)

- полунапорном режиме (прав. ответ)

- напорном режиме (прав. ответ)

- ламинарном режиме

82. Аккумуляция - это

- накопление воды перед сооружением (прав. ответ)

- накопление воды у низового откоса насыпи

- график расходов воды

- график изменения уровняя воды

83. Для определения расчетного расхода водопропускной трубы необходимо знать

- расход от талых вод (прав. ответ)

- расход от ливневых вод (прав. ответ)

- расход поверхностных вод

- расход подземных вод

84. Размер (диаметр) водопропускной трубы определяют по

- расходу ливневых вод

- расходу талых вод

- максимальному расходу из ливневых и талых вод (прав. ответ)

- расходу реки

85. Поток выходящий из водопропускной трубы может сопрягаться с бытовым потоком в нижнем бьефе

- по типу затопленной струи (прав. ответ)

- по типу сбойного течения (прав. ответ)

- по типу свободного растекания (прав. ответ)

- по типу гидравлического прыжка

86. Для проектирования водопропускных труб необходимо знать

- площадь бассейна водосбора (прав. ответ)

- длину и уклон главного лога (прав. ответ)

- породы деревьев на водосборе (прав. ответ)

- объем подземного стока

87. Из каких характерных участков состоит долина реки

- зона эрозии (прав. ответ)

- зона транзита (прав. ответ)

- зона аккумуляции наносов (прав. ответ)

- зона распределения наносов

88. Мостовой переход включает в себя

- мост (прав. ответ)

- насыпи подхода (пойменые) (прав. ответ)

- регуляционные сооружения (прав. ответ)

- русло и поймы

89. Минимальная длина моста соответствует

- ширине русла (прав. ответ)

- ширине поймы

- ширине русла и поймы

- ширине русла и двух пойм

90. Максимальная длина моста соответствует

- ширине русла

- ширине поймы

- ширине русла и поймы

- ширине русла и двух пойм (прав. ответ)

91. Вероятность повторения расчетного паводка 1% - это

- 1 раз в 100 лет (прав. ответ)

- 1 раз в 50 лет

- 1 раз в 30 лет

- 1 раз в 10 лет

91. Вероятность повторения расчетного паводка 2% - это

- 1 раз в 100 лет

- 1 раз в 50 лет (прав. ответ)

- 1 раз в 30 лет

- 1 раз в 10 лет

92. Клетчатка вероятностей необходима для определения

- РУВВ (прав. ответ)

- УМВ

- РСУ

- УПВ

93. Морфометрический расчет позволяет определить

- расход русла и пойм (прав. ответ)

- расход русла

- расход поймы

- расход трубы

94. После строительства моста возникают размывы

- местные  (прав. ответ)

- общие (прав. ответ)

- критические

- береговые

95. Пойменные насыпи укрепляют чтобы избежать

- навала льда во время ледохода (прав. ответ)

- размыва от высоких волн (прав. ответ)

- больших нагрузок от проходящего транспорта

- снеговых нагрузок

96. Струенаправляющая дамба служит для

- обеспечения плавного подведение воды к отверстию моста (прав. ответ)

- защиты насыпи подхода

- обозначения подмостового габарита

- ликвидации размывов

97. Фарватер - это

- линия наибольших глубин (прав. ответ)

- линия наименьших глубин

- линия размыва

- линия берега

98. Подпор воды перед мостом возникает

- после строительства моста (прав. ответ)

- до строительства моста

- не возникает

- во время строительства моста

99. Расчетный судоходный уровень - это

- РУВВ

- УМВ

- РСУ (прав. ответ)

- УПВ